## Slide 1: Network & Security Bootcamp Proje Sunumu
KENAN AYBERK ÖZKAN
Elektrik – elektronik mühendisi

## Slide 2
Ben Kimim?
Bootcamp’e Neden Katıldım?
Neler yaptım?
Ne yapıyorum?

## Slide 3
Proje İsterleri
Proje 1: IPv4 omurga ve IPv6 omurga kendi içlerinde Statik Routing ile haberleşebilmeli.
Proje 2: IPv4 omurga ve IPv6 omurga kendi içlerinde OSPF ile haberleşebilmeli.
Her iki proje içinde;
  ISTANBUL lokasyonunda gerekli L2 düzenlemeler sağlanmalı.
  Serverlara sadece verilen servis portundan ulaşılmalı

## Slide 4: Basic Configuration
İlk adım olarak Routerların ve Switchlerin erişimlerini güvence altına aldım, gizli bir parola ve konsol (CLI) için parola oluşturdum.
en conf t hostname IZMIR enable password «guclusifre» enable secret «cokgizli» service password-encryption

## Slide 5: Router Interfaces Configuration
ipv6 unicast-routing int s0/0/0 ipv6 add 1ef0:abc:bc:c::2/126 no sh int fa0/0 ipv6 add 1ef0:333:33:3::1/64 no sh
Syntax Yapıları
IPv4 için;
ip address «ip-address» «mask»
IPv6 için;
ipv6 address «prefix»/«prefix_length»

## Slide 6: VLAN
VLAN’lar switch üzerindeki portların kümelenmesini sağlar. Bu portlar sadece bir VLAN’ın üyesi olabilir.
Farklı VLAN trafikleri farklı VLAN’lardan geçmez.
vlan 4 name IPv4_Servers vlan 6 name IPv6_Servers int fa0/1 (int fa0/4) switchport mode access switchport access vlan 4 int fa0/2 (int fa0/6) switchport mode access switchport access vlan 6 int g0/1 switchport mode trunk

## Slide 7: Sub interface
Sub interface (alt arayüz), bir fiziksel arayüzü birden çok mantıksal arayüze bölerek oluşturulan sanal bir arayüzdür.
int fa0/0 no ip add no sh int fa0/0.4 encapsulation dot1Q 4 ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 int fa0/0.6 encapsulation dot1Q 6 ipv6 add 1ef0:111:11:1::1/64

## Slide 8: Static Routes
Statik yönlendirme, direk bağlı olmayan uzak networklerin Routerlara tek tek öğretme işlemidir.
Syntax Yapıları
IPv4 için;
ip route «destination_network» «subnet_mask» «next_hop»
IPv6 için;
ipv6 route «prefix»/»prefix_length» «next-hop-address»
* Karşı Network için Karşı Kapı *

## Slide 9: OSPF
RIP protokolünde bulunan bazı eksik yanları geliştirmek ve düzeltmek için IETF (Internet Engineering Task Force) tarafından geliştirilmiş bir protokoldür.
Syntax Yapıları
IPv4 için; router ospf 1 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 network 11.0.0.0 0.0.0.3 area 0
IPv6 için; ipv6 router ospf 1 router-id 1.1.1.1 int fa0/0.6 ipv6 ospf 1 area 0 int s0/0/1 ipv6 ospf 1 area 0

## Slide 12: Access Control List for Servers
ACL network trafiği için kullanılan kurallar kümesidir.
Kendi oluşturduğumuz kurallar ile hangi ağ trafiğinin neye izin verileceğini veya verilmeyeceğinin kontrolünü sağlar.

## Slide 14: Port Security
Birden fazla ağ cihazının bulunduğu networklerde Layer-2'de MAC adresi ile sağlanan port güvenliğidir.
int fa0/2 switchport mode access switchport port-security switchport port-security max 1 switchport port-security violation restrict switchport port-security mac-adress 00E0.8F57.8B96

## Slide 16: Closing Switch Ports
int range fa0/3-24 sh int range g0/1-2 sh

## Slide 17
BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
AyberkOzkan
-ayberk
kenan.ayberk@hotmail.com